## Slide 1: RE_Decoder 取扱説明書
鈴鹿工業高等専門学校 機械工学科 白井達也
2023.05.24～

## Slide 2: 概要
フレームワークCrowbarを用いたProcessingのアプリケーションです．
２相ロータリーエンコーダーの信号を一定時間間隔でサンプリングしたログデータから，ロータリーエンコーダーの回転角度（累積），回転角速度を求めて出力するプログラムです．ローターエンコーダーの生信号は0, 1のデジタル出力でも，0～5などアナログ出力でも構いません．角速度はPulse / sec ([pps]), Round / sec ([rpm]), Radian / sec ([rad/s])を同時出力します．角速度の算出には単純な中央差分近似（CDS）を用いています．角速度を求める前のパルスカウント値（累積）と，求めた角速度にはそれぞれ移動平均による平滑化を行うことができます．各サンプリングデータの時間と回転角度（累積）も出力します．出力するデータファイルはコンマ区切りのCSV形式です．全サンプリングデータに対する解析結果と共に，一定サンプリング毎にデータを抜き出してファイル出力する機能も持ちます．
各パラメーターの初期値をファイルに保存する機能はありません．毎回，初期値と異なる同じ数値を入力しなくてはならない場合，ソースリスト中の header.pdeの値を変更することで初期値を変更できます．

## Slide 3
データ形式
【入力データ】
データはテキスト形式です．コンマ区切りのCSVデータです．たとえばExcelですと，右図のようにA,B列にデータ列を記述し，それを“名前を付けて保存”時にファイルの種類として“CSV(コンマ区切り)”で保存して下さい．見出し行など，余計なデータが前後に無いように気を付けて下さい（２列以外のデータ行が存在した場合はエラーを出しますが，エラー処理を過度に期待しないで下さい）．
【出力データ】
同じくコンマ区切りのテキスト形式のファイルを出力します．出力するファイルのファイル名は，入力データファイルの名前の後ろに拡張子.csvを追加したファイル名になります．例えば，入力ファイルのファイル名が「Sample2023.5.23.1a.CSV」ならば「Sample2023.5.23.1a.CSV.csv」です．
パラメーター入力時に抜き取り間隔を0より大きな値にした場合，抜き取りデータファイルも同時に出力します．このファイル名は，さらに拡張子.txtを付けたものになります．上記の例であれば「 Sample2023.5.23.1a.CSV.csv.txt」です．
生データ
（２列）
角速度
(rpm, rad/s)
抜き取り(rpm, rad/s)
CW/CCW
判定
パルス
カウント （累積）
移動平均
(MApulse)
パルス
速度
(CDS, pps)
移動平均(MAav)
入力データ
Enc_Decoder
出力データ

## Slide 4
データ形式
【出力データの構造】
以下は出力データファイルの例です．Excelで開いた直後で，各列の幅を自動調整していない状態です．
１行目は，入力ファイル名と解析処理を行った日付，時間です．
２行目と３行目は解析時に入力された各パラメーターの見出し行と値です．抜き取り間隔のパラメータはここに記録されません．
４行目がデータ本体の見出し行です．
５行目以下がデータ本体です．
Ａ列はデータの通し番号，Ｂ列は経過時間，Ｃ列とＤ列は入力データ，Ｅ列とＦ列はシュミットトリガーにより0 / 1に正規化した値，Ｇ列のCW/CCWはその0/1に基づいて得られたロータリーエンコーダーの回転方向（0で変化なし，1でCW，-1でCCW），Ｈ列のAccumulationは回転角度（パルス数の累積値），Ｉ列のRoundはロータリーエンコーダーの回転数（何回転したか）です．Ｈ列の回転角度の変化より，Ｊ列のDifferential（角速度，pps）を中央平均近似（CDS）により求めます．求められたＪ列の角速度（pps）より，Ｋ列の角速度（rpm）とＬ列の角速度（rad/s）を計算により求めます．

## Slide 5
データ処理
【CW/CCW判定とパルスカウント（累積）】
入力の生データは浮動小数点数で読み込まれます（float [] Af, Bf）．まずこのデータをSH_H, SH_Lの二つのパラメータを用いたシュミットトリガーにより右上図のように二値化します（Boolean [] A, B）．Highがtrue，Lowがfalseです．
次いで，A[], B[]の値に変化が発生した場合に，右下図に従い，回転方向を判別します（int [] enc）．変化なしが0で，正転(CW)が1，逆転(CCW)が-1です．この回転方向はパラメータREVERSE(Boolean)で反転可能です．
このenc[]の0, 1, -1の値を加算していくことで，パルスカウント値（累積）が得られます（float [] acc）．パルスカウント値は±１の増減なのに整数ではなく浮動小数点数の配列にしているのはなぜか？ これは後の移動平均（パルスカウント累積値）で説明します．
本ソフトウェアはロータリーエンコーダーの信号をデータロガーなど（ＰＣオシロやロジックアナライザー含む）で取得したデータの後処理を行うものです．入力データのサンプリング速度が遅過ぎる場合，ロータリーエンコーダーの方向判別が誤認識します．
SH_H
SH_L
LowからHighに：SH_Hを越えたら
HighからLowに：SH_Lを越えたら
無視される
無視される
L → H
H → L
サンプリング速度が適切であるかを判断する目安として，下図に示す警告を表示します．一定方向に軸が回転している筈であるにもかかわらず，CW/CCWが何度も反転していると判断された場合はサンプリング速度が遅すぎます．計測中に軸の回転方向が反転する回数が分かっている場合も，この１行目の情報から判断できるでしょう．２行目の回転方向が反転しないデータ列の数と位置の情報も，現象を確認する役に立つでしょう．３行目のＡ相とＢ相の信号が変化しない状態の続くデータ区間の最小値が１回の場合もサンプリング速度が遅すぎることを意味します．

## Slide 6
データ処理
【パルス速度】
パルスカウント（累積）の時間変化量がパルス速度です．このパルス速度をロータリーエンコーダーの１回転あたりのパルス数で割れば，ロータリーエンコーダーの回転速度（rps）になります．
（注意）ただし実際には物理的なパルスの分解能（１回転当たりのパルス数）の４倍の分解能が得られますので，その四分の一の速度です（４逓倍）．
回転数から回転速度（ここではパルスカウント値からパルス速度）を求めることは，そのグラフの傾きを求めることに相当します．いくつかの方法が存在しますが，本ソフトウェアでは最も単純な以下の方法を採用しています．
Time
Pulse
Δt
Δx
v = Δx / Δt
一定角速度であれば，このように一定時間の間の角度の変化量から角速度が得られます．
Time
Pulse
Δt
Δx
このように時間と共に速度が変化する場合でも，同じく“一つ前のデータとの変化量”から速度は得られますが…
生データはこのように階段状に角度が変化するため，左の単純な方法をそのまま適用すると，速度のデータが激しく変化してしまいます．

## Slide 7
データ処理
ロータリーエンコーダーの信号の特徴は，十分にサンプリング速度が高い点にあります．
※ サンプリング速度が遅いと回転方向の判別にエラー（有り得ない組合せや，実際とは逆方向への誤判定）が生じるため，十分に早いサンプリング速度で計測する必要がある．
パルスカウント値の変化量はサンプリング前後で必ず＋１，０，ー１です．一気に１０増えたり，減ったりすることはありません．逆にこれがネックになって，「一つ前のパルスカウント値との差分」では正しい角速度が得られません．この特性を理解した上で，本ソフトウェアでは移動平均と中心差分近似の二つの解決策を採用しました．それぞれ単独でも効果はありますが，適切に組み合わせる方が好ましいでしょう．
【移動平均】
移動平均は誤差（ノイズだけではなく，様々な要因による変動も含む）を含む時系列のデータを平滑化する代表的な手法です．ローパスフィルターとしての効果を持ちます．簡単に原理を説明すると，いまのデータをxi とすると，xiと過去n個と未来n個のデータの平均値を移動平均値xi’とする処理です．式で表すと次式になります．
本プログラムではこのnの値をグローバル変数Mapulseで指定します．
これを全データ領域に対して適用します．ただし，全データ領域のうち先頭と末尾のMapulse分のデータに対しては移動平均を行いませんので注意して下さい．
※ この移動平均を行わない領域のデータも可能な限り移動平均することは可能ですが，“不完全なデータ”がどこからどこまでなのかが不明瞭になることを恐れて，意図的に移動平均を行っていません．
（メモ）本プログラムは計測済みのデータに対してオフラインで処理を行うため，現在値に対して未来のデータを用いて移動平均可能ですが，リアルタイムにセンサー値を計測して動作するロボットなどでは，最新のセンサー値に対して過去のデータにのみ基づいて移動平均を行います．その場合，移動平均はnの値が大きくなるほど遅れ要素として働いてしまいます．
Time
Pulse
n = 2の場合，この５個のデータの平均値

## Slide 8
データ処理
一定角速度で回転するロータリーエンコーダーの移動平均を掛けないパルスカウント値と，Mapulse = 10 で移動平均を掛けたパルスカウント値のグラフを右図に示します．下が移動平均を掛けた結果です．先頭10データは元のデータと同様にステップ状に変化するのに対して，11番目のデータ以降は滑らかな変化になっていることが分かります．カウント値は±１毎の変化ではありません．これがaccを浮動小数点数の配列にした理由です．
元のデータのステップも一定間隔ではありません．軸の回転速度に変動があった場合，このようにステップが変化するでしょう．下のグラフも完全な一直線ではなく，この変動の影響を受けています．ただし，MApulseの値を大きくし過ぎると，この変動の成分の影響が希釈されて消えてしまいますので，無暗にMapulseの値を大きくしない方が良いでしょう．常に，グラフを確認しながら，最低限のMapulseに留めるように意識して下さい．
【中心差分近似】：角速度の算出
移動平均により平滑化した信号を元にして，一つ前のデータと現在のデータの差から角速度を求めることは可能です．本ソフトウェアでは，一つ前ではなく，過去n個前のデータと未来n個先のデータの差に基づいて現在のデータの時間変化量（角速度）を求める中心差分近似の手法を採用しています．これを式で表すと次式になります．
本プログラムではこのnの値をグローバル変数CDSで指定します．
これを全データ領域に対して適用します．ただし，全データ領域のうち先頭と末尾のCDS分のデータに対しては適用できませんので，角速度の値は強制的に0.0としています．CDSの値を大きくし過ぎると，角速度が大きく変動する信号の場合，正確な角速度が得られません．小さな変動も埋もれてしまう恐れがあります．一方，CDSの値が小さすぎても，過剰に角速度が変化し過ぎて真の角速度と異なる値になります．
（メモ）移動平均同様に，リアルタイムにセンサー値を計測して動作するロボットなどでは，最新のセンサー値に対して過去のデータにのみ基づいて後方差分近似により角速度を算出します．この場合も，nの値が大きくなるほど遅れ要素として働いてしまいます．
前方差分近似や後方差分近似よりも中央差分近似の方が真の傾きに近い値が得られることが，理論的に証明されています．

## Slide 9
データ処理
CDSの値を大きくし過ぎると，角速度が大きく変動する信号の場合，正確な角速度が得られません．小さな変動も埋もれてしまう恐れがあります．一方，CDSの値が小さすぎても，過剰に角速度が変化し過ぎて真の角速度と異なる値になります．適切なCDSの値を探すのはノウハウに頼らざるを得ません．本ソフトウェアでは，CDSの値の違いにより，算出された角速度にどのような違いが生じるのかを調べる機能を搭載しています．
上図はCDSが３の場合の動作例です．CDS=1，指定されたCDSの2倍，10倍の時の統計値を参考に表示します．パルス速度の最大値，最小値，平均値，標準偏差です．本サンプルデータは一定角速度で軸を回転させているにも関わらず，CDS=1の場合に角速度がマイナスになっていますので，CDS=1では駄目なことは明らかです．指定したCDS=3でも角速度の最小値が0ですので，これも不適切でしょう．平均値はCDS=6でもCDS=30でもほぼ同じ7341程度です．ただし，CDS=6は標準偏差が約1,040と非常に大きく，３σは約3,120です．CDS=6が正確なのか，CDS=30が正確なのかは，実際にグラフを見て確認して下さい．標準偏差が単純に小さいほど良い訳ではありません．CDSの元のデータに含まれる変動が希釈されてしまう恐れがあります．
【移動平均＋中心差分近似】
まず，パルスカウント値（累積）に対する最低限の移動平均のパラメータ（MApulse）を探します．その上で，可能な限り小さなCDSの値を探して下さい．なお，求められたパルス速度に対する移動平均の機能も搭載していますが，こちらはほとんど使用する機会は無いでしょう．

## Slide 10
データ処理
CDSの値を大きくし過ぎると，角速度が大きく変動する信号の場合，正確な角速度が得られません．小さな変動も埋もれてしまう恐れがあります．一方，CDSの値が小さすぎても，過剰に角速度が変化し過ぎて真の角速度と異なる値になります．適切なCDSの値を探すのはノウハウに頼らざるを得ません．本ソフトウェアでは，CDSの値の違いにより，算出された角速度にどのような違いが生じるのかを調べる機能を搭載しています．
上図はCDSが３の場合の動作例です．CDS=1，指定されたCDSの2倍，10倍の時の統計値を参考に表示します．パルス速度の最大値，最小値，平均値，標準偏差です．本サンプルデータは一定角速度で軸を回転させているにも関わらず，CDS=1の場合に角速度がマイナスになっていますので，CDS=1では駄目なことは明らかです．指定したCDS=3でも角速度の最小値が0ですので，これも不適切でしょう．平均値はCDS=6でもCDS=30でもほぼ同じ7341程度です．ただし，CDS=6は標準偏差が約1,040と非常に大きく，３σは約3,120です．CDS=6が正確なのか，CDS=30が正確なのかは，実際にグラフを見て確認して下さい．標準偏差が単純に小さいほど良い訳ではありません．CDSの元のデータに含まれる変動が希釈されてしまう恐れがあります．
【移動平均＋中心差分近似】
まず，パルスカウント値（累積）に対する最低限の移動平均のパラメータ（MApulse）を探します．その上で，可能な限り小さなCDSの値を探して下さい．なお，求められたパルス速度に対する移動平均の機能も搭載していますが，こちらはほとんど使用する機会は無いでしょう．

## Slide 11
使用方法
本ソフトウェアを使用するには，Processingの動作環境が必要です．動作確認はProcessing 4.2で行っていますが，それよりも前のバージョンでも動作するでしょう．パス区切りの問題も発生しないように設計していますので，LinuxやMac上でも動作すると思います（未確認）．
Processing IDE上でEnc_Decoderを実行すると，パラメータの入力を要求されます．デフォルト値（header.pdeで指定）のまま変更が不要ならば[ENTER]キーを連打して構いません．全てのパラメーターの入力が終わると，実行するか，再入力するか問われますので，実行する場合は[Y]を，再入力する場合は[R]を入力して下さい．
実行するとファイル選択ダイアログボックスがポップアップします．解析したいファイルを選択して下さい．ここでキャンセルをするとプログラムの実行が一旦終了します．完全に終了する訳ではありません．[Y]を入力すればパラメーター入力画面からやり直しが可能です．
ファイル選択が完了するとファイルの解析が行われ，出力ファイルが自動的に保存されます．出力ファイルが保存されるのは入力ファイルと同じフォルダーです．なお，保存時に同名のファイルが存在した場合は強制的に上書きします．もし保存する予定のファイルと同名のファイルが別のアプリケーションによって使用されている場合は，Processing上で例外が発生します．例外が発生した場合はProcessing IDE上でプログラムを停止して下さい．
解析及びファイルの保存が成功した後，同じパラメーターで別のファイルの処理を行いたい場合は[R]キーを押してリトライ可能です．[Q]キーを押せばプログラムの一旦終了，[ESC]キーを押せばプログラムを完全終了です．一旦終了の場合は，[Y]キーを押せばパラメーター入力画面から再開可能です．